技  术  文  件

（正本）

电动平移门

建设单位：

供货单位：     常州隆盛冷库科技有限公司

2017年2月28日

目录

- 项工程量清单计价表

- 产品介绍

一、项工程量清单计价表

| 项 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢电动平移门 | ZDLM4040B100 | 1樘 |  |  |  |
| Total in RMB合计： 元整 | 报价不含税，不含运费，不含安装费 |

二、产品介绍

TAKAMORI隆盛不锈钢电动平移冷库门

门扇包边及角

产品详情：

1、门  体：板材全部采用优质一级SUS 304不锈钢板，双面不锈钢面板1.2mm厚，欧式铝合金门体包边组合；

2、密封条：采用定制的耐低温耐 老化、耐油、专用密封条密封；

3、电加热：门框门扇双配220v 电热带，铝合金地坪加热；

4、轨  道：欧式重轨道,最大可承重1500KG的门体；

5、电  机：配置台湾ICM智能伺服马达,1000W无变速箱,控制及开关整体集成IP67封闭防水设计,智能防夹,超低温应用(自动加温恒温,特别适用在北方)  可拉2000KG的门体

6、开启速度： 0.30M/S----0.80M/S可调；

7、传  动：德国高密度含油尼龙可赛钢齿条，门体变线齿条不变线可靠性能；

8、控  制：  内置4.33KHZ无线,配套防水”铁将军”学习码遥控器单钮及拉线开关,双钮控制全数字伺服驱动,可与智能物流并网

9、五金件： 标准确304,8个镍左右的不锈钢五金件；

10、安 全： ①当员工误锁在库内时可拉动脱险环后拉门内把手脱离；

②遇障碍即停止或退后运行

铝合金包边

门体开启一人可轻松手动推动配防变形压紧装置4个，门洞四周加固，这是超高超大门的最大要点。

常州隆盛冷库科技有限公司

2017年2月28日