技  术  文  件

（正本）

工业提升门

建设单位：

供货单位：     常州隆盛冷库科技有限公司

2017年2月10日

工业提升门

一、滑升门设计制造标准：符合欧洲现代工业滑升门制造标准

二、使用环境：安装位置:内墙  抗风要求8级

三、使用寿命：寿命期10年

四、门  板：

a、上下均采用0.5mm厚的宝钢彩钢板，内填充硬性阻燃发泡聚氨酯门板为环保型门板，发泡系统采用符合国际环保公约141B发泡体系.门板生产为流水线、连续生产. 填充密度大，坚固、隔热、保温（-40。C~+80.C），外观颜色效果好，强度高。

b、滑升门的保温系数通过门板的热传导参数≤4.5W/m.h

c、滑升门的门板重量12～14kg/m2

d、滑升门的密封性：在50Pa压力下，通过门体的空气泄露量≤2.5m/m.h

e、彩钢板表面涂层厚度为30微米

五、开门机：先锋电机、遥控器采用自选码设计，重复概率为1/1600兆，200米内遥控。每台电机配备一个控制盒，三键开关。

1、扭簧：

a、采配置计算准确：高强度外置扭簧平衡系统，采用精确专业计算公式根握门体的 尺 寸、重量、提升方式准确配置扭簧，保证门体上下轻松自如。

b、扭簧材质为进口60Si2Mn，经先进热工艺处理。

c、使用寿命为8-10万次循环周期、驱动力为140N

d、扭簧轴为直径25.4mm实心45#钢轴，带键槽；标准：工业级。

e、扭簧支架采用4.0mm厚镀锌钢板，标准：工业级（工业轴承支架）

2、钢丝绳：柔性钢绳丝∮3.8mm，工业门专用钢丝绳

3、门体防坠落装置: 门板底部安装钢丝绳防坠落装置，无论门体运行上升或下降时钢丝绳突然断裂，5cm之内自锁确保门体不至于突然下滑，防止以外事故发生

4、绕线轮（绳轮）：高强度合金铝压铸，标准：工业级。

5、轨道：采用独特的导轨加强性副轨，确保门体运行平稳

6、铰链：采用2.5mm厚钢板，选配优良、强度高、防腐、防锈效果好：尤其铰链选配国内少有的通用型不分序号，保证滚轮在导轨中运行顺畅。

7、滚轮：尼龙滚轮

8、轨道加强护板：采用2.0mm厚45#镀锌钢板，镀锌。

9、安全性能：门体下运行安全检测有两种选择，气感安全边，关门时设有门体防卡堵、当遇阻力或障碍物时门控系统将门体自动反弹，以免卡住人、车及意外事故发生

10、视窗：根据大门的大小来2-10个视窗/樘门

常州隆盛冷库科技有限公司

2017年2月10日